## Slide 1
Шахтні підйомні сосуди. Кліті, скипи, бадді.

## Slide 2
Копер
Копрові шківи
Підвісний пристрій
Скіп
Розвантажувальний пристрій
Шахтна підйомна машина
Армування ствола
Пристрій для завантаження скіпів
Противага
Напрямні провідники

## Slide 3
Кліть шахтна призначена для спуску-підйому людей, транспортування шахтних вагонеток, материалів і обладнання.
Застосовується на:
Одноканатних і багатоканатних підйомних установках;
Одноклітьових и двоклітьових підйомах,
Головних та допоміжних стволах.
Робочі елементи:
Канати.
Металоконструкція.
Стопорне обладнання.
Підвесні пристрої.
Парашути.
Опорні направлячі:
Двостороні дерев`янs.
Двостороні рельсові.
Двостороні коробчаті.
Канатні.
Кліті вертикальних стволів класифікуются:
неперекидні,
перекидні.

## Slide 4
технічні дані кліті
Типорозмір кліті | Довжина, мм | Ширина, мм | Вантажопідйомність, т | Кількість поверхів
Уніфіковані неперекидні кліті |  |  |  | 
1УКН | 1200-4500 | 830-1550 | 1,5-13,5 | 1
2УКН | 1500-4500 | 960-1550 | 4,0- 13,2 | 2
3УКН | 4500 | 1500 | 10,0 | 3
Неперекидні кліті одноканатного підйому |  |  |  | 
1КН | 3600-4500 | 1400-1500 | 5,5-13,0 | 1
…… |  |  |  | 
2КГ | 1200-5500 | 1400-1500 | 2,5-15,0 | 2
8-09084-0.00 | 3700 | 1608 | 7,5 | 1
Неперекидні кліті багатоканатного підйому |  |  |  | 
1КН | 4000-520 | 1400-1650 | 5,5-14,0 | 1
2КН | 3600-5200 | 1400-1650 | 8,0-14,0 | 2
1КМ | 2500-5200 | 1200-1650 | 3,2-12,0 | 1
2КМ | 2500-5200 | 1200-1650 | 4,5-15,0 | 2
1КНМ | 3600-5200 | 1400-1650 | 5,0-7,2 | 1
2КНМ | 3600-5200 | 1400-1650 | 5,0-7,2 | 2
1НОВ | 2550-4000 | 1000-1500 | 3,2-9,0 | 1
2НОВ | 2550-4000 | 1000-1500 | 6,5-15,0 | 2
8-08124-1.00.00 | 3700 | 1620 | 5 | 2
1КШМ | 1200-4500 | 900-1650 | 2,5-12,0 | 1
2КШМ | 1200-4500 | 950-1650 | 3,6-15,0 | 2
3КШМ | 2500-5200 | 1000-1650 | 4,5-25 | 3
1КМП | 2000-6100 | 1000-1650 | 3,2-20 | 1
2КМП | 2000-5200 | 1000-1650 | 6,5-22 | 2
1КМГ | 1250-4000 | 900-1650 | 3,2-14 | 1
2КМГ | 1250-5200 | 1000-1650 | 4,5-20 | 2
Р2789.301.10-00.000 | 4000 | 1500 | 22 | 3
Перекидні кліті |  |  |  | 
УКО 2,55 | 2550 | 1004 | 2,9 | -
УКО 3,6 | 3600 | 1384 | 5,2 | -
УКО 4,0 | 4000 | 1468 | 6,5 | -
Неперекидні кліті одноканатного підйому |  |  |  | 
КШ1 | 1380 | 3800 | 3,2 | 2
КШ2 | 1960 | 4000 | 15 | 2
КШ3 | 1675 | 4000 | 6 | 2
Примітка. За погодженням із споживачем допускається випуск інших типорозмірів клітей, з обов'язковим дотриманням усіх інших вимог технічних умов |  |  |  | 

## Slide 7
Кліть шахтна 32НВ4,5 РА ТУ 3143-177-05785282-2002.

## Slide 8
Кліті шахтні неопрокидні типу НВ, НОВ, КОН, КН
Позначення кліті | Кіл-ть поверхів | Вантажопідйомність, т | Розміри в плані, мм |  | Вага, кг, не більше | 
 |  |  | довжина | ширина |  | 
КОН-1,2-1,5 | 1 | 1,5 | 1200 | 978 | 900 | 
КОН-1,9-2,5 | 1 | 2,5 | 1900 | 960 | 2300 | 
2КОН-1,9-5 | 2 | 5 | 1900 | 960 | 3400 | 
2КОН-2,0-4 | 1 | 4 | 2000 | 1320 | 3200 | 
КОН-2,55-3 | 1 | 3 | 2550 | 1020 | 2700 | 
11НВ-2,55 | 1 | 3,2 | 2550 | 1010 | 2400 | 
21НВ-2,55 |  |  |  |  |  | 
31НВ-2,55 |  |  |  |  |  | 
1НОВ255-3,2 | 1 | 3,2 | 2550 | 1010 | 9100 | 
2КОН-2,55-6 | 2 | 6 | 2550 | 1020 | 4200 | 
2НОВ255-6,5 | 2 | 6,5 | 2550 | 1010 | 7800 | 
2КОН-3,1-15 | 2 | 15 | 3100 | 1380 | 5158 | 
КОН-3,3-3,6 | 1 | 3,6 | 3300 | 1000 | 3500 | 
11НВ-3,3 | 1 | 3,6 | 3300 | 995 | 3200 | 
21НВ-3,3 |  |  |  |  |  | 
31НВ-3,3 |  |  |  |  |  | 
1НОВ330-3,6 | 1 | 3,6 | 3300 | 995 | 10000 | 
2КОН-3,3-7,2 | 2 | 7,2 | 3300 | 1000 | 5800 | 
2НОВ330-7,2 | 2 | 7,2 | 3300 | 995 | 8200 | 
КОН-3,6-5,2 | 1 | 5,2 | 3600 | 1408 | 3900 | 
2КОН-3,6Р-15 | 2 | 15 | 3600 | 1610 | 6200 | 
11НВ-3,6 | 1 | 6 | 3600 | 1400 | 6000 | 
21НВ-3,6 |  |  |  |  |  | 
31НВ-3,6 |  |  |  |  |  | 
1НОВ360-6 | 1 | 6 | 3600 | 1400 | 8400 | 
2НОВ360-11,5 | 2 | 11,5 | 3600 | 1400 | 7200 | 
КОН-3,72-8 | 1 | 8 | 3720 | 1408 | 4300 | 
КОН-3,72Р-8 |  |  |  |  |  | 
2КОН-3,72Р-15 | 2 | 15 | 3720 | 1470 | 6500 | 
КОН-4-8 | 1 | 8 | 4000 | 1470 | 4400 | 
КОН-4Р-8 |  |  |  |  |  | 
КОН-4-9 | 1 | 9 | 4000 | 1500 | 5750 | 
1НОВ400-9 | 1 | 9 | 4000 | 1500 | 7200 | 
КОН-4-13 | 1 | 13 | 4000 | 1500 | 5800 | 
КОН-4Р-13 |  |  |  |  |  | 
2КОН-4Р-15 | 2 | 15 | 4000 | 1470 | 7800 | 
2НОВ400-15 | 2 | 15 | 4000 | 1500 | 6200 | 
КОН-4,5-13 | 1 | 13 | 4500 | 1500 | 5900 | 
КОН-4,5Р-13 |  |  |  |  |  | 
11НВ-4,5 | 1 | 9 | 4500 | 1500 | 8200 | 
21НВ-4,5 |  |  |  |  |  | 
31НВ-4,5 |  |  |  |  |  | 
41НВ-4,5 |  |  |  |  |  | 
51НВ-4,5 |  |  |  |  |  | 
КОН-5,2-13 | 1 | 13 | 5200 | 1620 | 6100 | 
КН-5,2Р-13 |  |  |  |  |  | 
2КОН-5,2Р-15 | 2 | 15 | 5200 | 1620 | 9800 | 

## Slide 9
Місце кріплення підвісного пристрою та парашута
Огородження
Верхній пояс
Металоконструкція
Двері
Безперервна короткоподібна напрямна
Нижній пояс

## Slide 10
Кліть шахтна61НВ2,97
Позначення | Розміри в плані, мм, не більше |  | Кількість поверхів | Вантажопідйомність, т | Вага, т, не більше | Питома вага, т/т.год
 | довжина | ширина |  |  |  | 
61НВ2,97 | 2970 | 1440 | 1 | 3,0 | 2,3 | 0,109

## Slide 11
Кліть 1НОВ4-6,6
Основні технічні данні | 
Кліть | 1НОВ4-6,6
Тип підйому | Вертикальний одноканатний
Кількість поверхів | 1
Вантажопідйомність, кН | 66
Кількість піднімаємих людей, не більше | 28
Провідники | Дерев’яні
Кількість головних канатів | 1
Габаритні розміри, мм, не більше - довжина - ширина - висота | 4000 1460 3200
Вага, кг | 3720
Тип вагонетки | ВД 6; ВГ 6
Типорозмір підвісного пристрою | УП-12,5
Типорозмеір парашута | ПТКА-12,5

## Slide 13
Кліть

## Slide 14
Кліть
Кліть двоповерхова

## Slide 15
Кліті шахтні неопрокидні (11 НВ, 21 НВ, 31НВ, 41 НВ, 51 НВ, 61HB, 71HB, 81 НВ

## Slide 16
Скіп шахтний - це підйомна посудина для транспортування матеріалів з шахтних виробок на поверхню.
Обладнання може працювати в стовбурах шахт з максимальною швидкістю руху до 16 м / с, вантажопідйомність максимум до 50 тонн. Виготовляються скіпи різноманітної ємності, типом і розташуванням провідників.
Типи, марки, моделі: за підвіскою: одноканатні і багатоканатні. За провідникам: рейкові, коробчаті. За типом кузова: перекидні і не перекидні. За типом затвору: секторні і шиберні.
Типорозмір скіпу |  | Номінальна місткість, м3, щонайменше |  | Довжина кузова, мм, не більше | Вантажопідйомність, кН, не більше |  | Насипна маса, т/м3
Скіпи одноканатного підйому (тирозмірний ряд) |  |  |  |  |  |  | 
СН 4-170-1,8 |  | 4,0 | 1700 |  | 58,8 | 1,8 | 
...... |  |  |  |  |  |  | 
СН 22,5 |  | 22,5 | 1920 |  | 300 | 1,35 | 
Скіпи багатоканатного підйому (тирозмірний ряд) |  |  |  |  |  |  | 
СНМ 9,5-185-1,8 |  | 9,5 | 1850 |  | 150 | 1,8 | 
…… |  |  |  |  |  |  | 
СНМП 35-280-1,1 |  | 35,5 | 2800 |  | 325 | 1,1 | 
Позначення основного використання скіпу |  | Місткість кузова, м3, не менше | Розміри в плані, мм, не більше |  |  | Маса, т, не більше | 
 |  |  | довжина, L |  | ширина, B |  | 
Скіпи одноканатного підйому |  |  |  |  |  |  | 
СУ 2,2-1 |  | 2,2 | 1132 |  | 1112 | 5,7 | 
…… |  |  |  |  |  |  | 
СУ 15-1 | 15,0 |  | 1740 |  | 1600 | 12,5 | 
Скіпи багатоканатного підйому |  |  |  |  |  |  | 
СУМ 4,5-1 |  | 4,5 | 1540 |  | 1350 | 8,65 | 
СУМ 62,-1 |  | 6,2 | 1450 |  | 1258 | 13,0 | 
СУМ 6-1 |  | 6,0 | 1740 |  | 1500 | 11,5 | 
Скіпи одноканатного підйому перекидні |  |  |  |  |  |  | 
СУО 1,8-1 |  | 1,8 | 1498 |  | 1316 | 3,2 | 
СУО 2,2-1 |  | 2,2 | 1498 |  | 1316 | 4,45 | 
СУО 9,0-1 |  | 9,0 | 1754 |  | 1614 | 9,85 | 
СШ 22 |  | 19,5 | 1890 |  | 1660 | 17 | 
СШ 25 |  | 19,8 | 1890 |  | 1660 | 18,5 | 
СШ 27 |  | 21,3 | 1890 |  | 1660 | 17,5 | 
СШ 35 |  | 27 | 2090 |  | 2285 | 24,54 | 
Примітка. За погодженням із споживачем допускається випуск інших типорозмірів скипів, з обов'язковим дотриманням усіх інших вимог технічних умов |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
Скіп

## Slide 18
Скіп

## Slide 19
Скіп

## Slide 20
Бадді типу БПСМ призначені для видачі породи і води із забою ствола,
а також для спуску і підйому людей, інструменту та матеріалів при проходці
вертикальних стволів шахт. Максимальний рівень завантаження бадді,
повинен бути на 100мм нижче верхньої кромки по РД 05-94 (1).
Призначений термін служби 2 роки. При роботі в особливо важких умовах
при видачі гірської маси з абразивністю а> 18 (за методом Л.І. Барона і А.В. Кузнєцова)
1,5 року. Календарна тривалість експлуатації 2 роки, при досягненні якої експлуатація бадді
повинна бути припинена незалежно від її технічного стану .

## Slide 21
Баддя прохідницька являє собою металеву зварену конструкцію
циліндричної форми і призначена для підйому породи з шахтного стволу,
а також для спуску і підйому людей, інструменту та матеріалів.
Кріплення в бадді БПСМ-3

## Slide 22
Параметри | БПСМ-0,75 | БПСМ-1,0 | БПСМ-1,5 | БПСМ-2,0 | БПСМ-3,0 | БПСМ-4,5
Баддя прохідницька |  |  |  |  |  | 
Місткість, куб.м | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5
Вантажопідйомність, кг | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000
Зовнішній діаметр корпусу, мм | 950 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700
Діаметр направляючого каната, мм | 18+38 |  |  |  |  | 
Рамка напрямна |  |  |  |  |  | 
Відстань між осями напрямних канатів, мм | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1900 | -
Відстань між стійками, мм | 1050 | 1250 | 1370 | 1470 | 1670 | -
Висота, мм | 3108 | 3115 | 3529 | 4070 | 3700 | -
Ширина, мм | 11330 | 1535 | 1690 | 1790 | 1990 | -

## Slide 23
Баддя

## Slide 24
Бадді прохідницькі типу БПСМ Призначені для збільшення темпу підйому,
продуктивності підйому, а також, в значній мірі зменшення загальної тривалості циклу.
Баддя прохідницька з механізованої розвантаженням БПСМ призначена для видачі породи
і води із забою ствола, а також для спуску і підйому людей, інструменту та матеріалів при
проходці вертикальних стволів шахт.
Найменування параметри и розмір | БПСМ-0,75 | БПСМ-1,0 | БПСМ-1,5 | БПСМ-2,0 | БПСМ-3,0
Об’єм, м3 | 0,75 | 1,00 | 1,5 | 2,0 | 3,0
Вантажопідйомність, кг | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000
Зовнішній діаметр бадді, мм | 950 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600
Діаметр направляючого канату | 18+38 | 18+38 | 18+38 | 18+38 | 18+38
Рамка направляюча: |  |  |  |  | 
відстань між осями направляючих канатів, мм | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | 1900
Відстань між стійками, мм | 1050 | 1250 | 1370 | 1470 | 1670
Висота, мм | 3108 | 3115 | 3 529 | 4070 | 3700
Ширина, мм | 1330 | 1535 | 1690 | 1790 | 1990
Вага, кг, не більше | 390 | 390 | 630 | 770 | 1150

## Slide 25
Парашути ПКЛ та ПТК

## Slide 26
Парашут ПТК

## Slide 27
Пристрої підвісні УПС, УП і УПБ
Призначені для приєднання підйомних канатів шахтних скіпів одноканатних вертикальних підйомів, використовуваних у вертикальних стволах шахт вугільної та гірничорудної промисловості.

## Slide 28
Підвісний пристрій УПК з клиновим коушем:
1 - коуш; 2 – верхня балка;
3 — стійки; 4 — шток підвіски
Підвісні пристрої для багатоканатних підйомних установок

## Slide 29: Дякую за увагу!!!