## Slide 1: Розділ 4.Шахтні пневматичні установки
Тема 4.1. Стиснення повітря в компресорі.
Тема 4.1.1. Різноманітність компресорів. Улаштування та принцип дії поршневого компресора.
Тема 4.1.2. Одноступеневе та багатоступеневе стиснення.
План:
4.1.1. Поршневі компресори односторонньої і двосторонньої дії.
4.1.2. Теоретичний процес стискання поршневого компресора.
4.1.3. Дійсний процес стискання поршневого компресора.
4.1.4. Багатоступеневе стиснення.
4.1.5. Продуктивність компресора і потужність двигуна.
4.1.6. Охолодження стисненого повітря.

## Slide 2
Відцентрові компресори (турбокомпресори).
В машинах призначених для стискання повітря, збільшення тиску відбувається за рахунок зменшення об’єму, в якому знаходиться газ (поршневі і гвинтові компресори) або за рахунок надання потоку енергії від динамічної дії на нього лопаток робочих коліс (відцентрові компресори).
Гвинтові компресори

## Slide 3: Схеми поршневих компресорів
Циліндр односторонньої дії
Циліндр двосторонньої дії
1- кривошип
2- шатун
3-всмоктуючий клапан
4-всмоктуючий патрубок
5-напірний клапан
6- напірний патрубок
7-поршень
8- циліндр
9-шток
10-крейцкоф
11-опора
3

## Slide 4: Принцип роботи поршневого компресора

## Slide 5: Компресор КТб двухступеневий, трьохциліндровий с W-образним розташуванням циліндрів

## Slide 6: Теоретичний процес поршневого компресора
Теоретичний процес поршневого компресора можна здійснити за наступних умов: після виштовхування в циліндрі компресора не залишається стисне повітря; тиск і температура повітря під час всмоктування і виштовхування не змінюються і залишаються сталими. Діаграма теоретичного процесу будується в координатах р – абсолютний тиск і V – об’єм (рис. 4.2.).
Процес всмоктування повітря об’єм V1 при тиску р1 зображено лінією 1-2, процес стискання - крива 2-3, процес виштовхування повітря об’ємом V2 при тиску р2, на ділянці 4-1 відбувається вимірювання тиску від р2 до р1. Процес стискання повітря може бути ізотермічним (2-3), адіабатним (2-3’) і політропним (2-3”).
Рис. 4.2 Діаграма теоретичного процесу в поршневому компресорі

## Slide 7: Ізотермічний процес
Під час ізотермічного стискання температура стала і від повітря відводиться вся теплота. Співвідношення параметрів для цього процесу
T – const,
Робота, яка витрачається в компресорі при ізотермічному стисканні дорівнює відведеній теплоті.

## Slide 8: Адіабатний процес
Під час адіабатного стискання теплота не підводиться і не відводиться (2-3’). У цьому випадку справедливі наступні співвідношення між параметрами
де k = 1.4-показник адіабати для повітря.
Робота стискання повітря

## Slide 9: Політропний процес
Політропне стискання повітря (2-3”) застосовується з охолодженням повітря (k > n). п = 1.3…1.35.
Для політропного стискання справедливі ті ж залежності, що і для адіабатного, але замість коефіцієнта k ставиться n. Кількість відведеної теплоти від маси повітря
Робота стискання повітря
Ступінь підвищення тиску

## Slide 10: Дійсний процес стискання
Дійсний процес стискання зображено на рис. 4.3. Під час всмоктування залишене в шкідливому просторі повітря розширюється (крива 4 – 1) і тиск падає від р2 до р1
Рис. 4.3. Діаграма дійсного процесу в поршневому компресорі
Відношення об’єму V0 шкідливого простору до об’єму Vn, який описує поршень за один хід, називається коефіцієнтом шкідливого простору αв = 0.03…0.06
Відношення об’єму Vв, який всмоктується в компресор, до об’єму Vn називається об’ємним коефіцієнтом компресора αо.
Відношення об’єму, який дійсно всмоктується в компресор V2, до об’єму який описує поршень називається коефіцієнтом подачі, αn = 0.75…0.9. Підвищити коефіцієнт подачі і дійсно продуктивність компресора можна: правильним вибором об’єму шкідливого простору; зменшенням опору під час всмоктування; якісним ущільненням компресорів; чистотою циліндра і інших частин компресора; забезпечення максимально низької температури всмоктування.

## Slide 11: Причини застосування багатоступеневого стиснення
Перша причина викликана теоретичною границею степені підвищення тиску в одній ступені, пов’язана з коефіцієнтом шкідливого простору. Якщо прийняти коефіцієнт шкідливого простору 0,05, то ступінь підвищення тиску при ізотермічному стисканні буде дорівнювати 21, а при адіабатному 71.
Друга причина обмежується температурною границею підвищення тиску. Температура стисненого повітря не повинна перевищувати 1700С. Якщо прийняти температуру стисненого повітря 1600С, а температуру що всмоктується 250С, то ступінь підвищення тиску буде дорівнювати 4,2.
Тому застосовується багатоступеневе стискання повітря з проміжним охолодженням. Схема двоступеневого стискання зображена на рис.4.4.
Діаграма теоретичних процесів в багатоступеневому компресорі показана на рис. 4.5. а, дійсного процесу – рис. 4.5., б.
Рис. 4.4.- Схеми двоступеневих компресорів: Рис. 4.5. -Діаграми процесів в
а – двоциліндрового, б – одноциліндрового. двоступеневому компресорі:
а - теоретичного; б - дійсного

## Slide 12: Схема двоступеневого компресора і індикаторна діаграма
1- поршень
2-циліндр першої ступені.
3- всмоктуваючий клапан
4-холодильник
5-нагнітаючий клапан

## Slide 13
Схема (а) і індикаторна діаграма (б) двоступеневого поршневого компресора
Індикаторна діаграма одноступеневого поршневого компресора:
a – ідеальний компресор; б – реальний компресор.
Індикаторна діаграма реального циклу поршневого компресора

## Slide 14: Продуктивність компресора
Під продуктивністю компресора розуміється дійсний об’єм перерахований на умови всмоктування. Його можна визначити для поршневого компресора по циліндрах першої ступені.
Для компресора односторонньої дії
,(м3/хв)
Для компресора двосторонньої дії
,(м3/хв)
де αn - коефіцієнт подачі компресора; D - внутрішній діаметр циліндра, м; d - діаметр штока поршня, м; n - частота обертання вала компресора, об/хв.
Теоретична потужність компресора визначається за формулою
,(кВт)
Індикаторна потужність компресора
,(кВт)
де ηі – індикаторний К. К. Д. компресора, який враховує втрати пов’язані з відхиленням дійсного процесу компресора від теоретичного ηі.із = 0.75…0.85, ηі ад = 0.90..095.
Потужність компресора
,(кВт)
де ηм = 0.85…0.95 - механічний К. К. Д. компресора, який враховує механічний опір.

## Slide 15: Охолодження повітря
Охолодження повітря має велике значення для зменшення затраченої роботи, а також для безпеки роботи компресора. У випадку недостатнього охолодження можливий вибух масляного нагару. Після охолодження повітря і виходу його з компресора з нього виділяється масло і вода.
Повітря, яке стискається в компресорі охолоджується за допомогою води, яка циркулює в порожнинах циліндра. Це забезпечує також нормальні умови змащування і запобігає пригоранню поршневих кілець. Запобігає утворенню нагару на клапанах, сповільнює процес розкладання масла, збільшує продуктивність для охолодження повітря при переході його з однієї ступені стискання в іншу застосовується проміжний охолоджувач, який складається з трубок поміщених в корпус. Вода циркулює в середині трубок, а повітря ззовні.

## Slide 16: Кількість теплоти
Кількість теплоти, яка відводиться під час політропного стискання повітря в одній ступені, визначається за формулою
,(Дж/кг)
Кількість теплоти, яка відводиться в проміжному
охолоджувачі
,(Дж/кг)
Повна кількість теплоти, яка відводиться від 1 кг повітря для z ступенів
qk = z qc + (z - 1)qn.o. (Дж/кг)
ср = 1,012 кДж/кгК – середня масова теплоємність повітря при постійному тиску
Кількість води, що необхідна для охолодження 1 кг повітря
,(л/кг)
де Св = 4,19 кДж/кгК – теплоємність води
Кількість води для охолодження повітря в компресорі на одну годину
де ρ = 1,2 – густина повітря, що всмоктується.

## Slide 17: Контрольні питання
4.1.1. Під час ході поршня 2 в поршневому компресорі двосторонньої дії (рис. 4.1.,б) вправо відкриваються клапани:
3 і 3’; 2. 4. і 4’; 3. 3 і 4’.
4.1.2. Яким буде співвідношення параметрів під час ізотермічного процесу стискання повітря в компресорі?
1.
2.
T = const,
3.
V = const,
4.1.3. Чим відрізняється дійсний процес стискання повітря від теоретичного?
4.1.4. Які причини обумовлюють необхідність багатоступеневого стискання повітря в компресорі?
4.1.5. Продуктивність поршневого компресора односторонньої дії визначається за формулою:
1.
2.
3.
4.1.6. Як здійснюється охолодження повітря в компресорі?

## Slide 18
Дякую за увагу!