## Slide 1: Тема 5.3. Кінематика та динаміка підйомних систем з органами навивки постійного радіусу Тема 5.3.1 Тривалість підйомної операції. Вимоги ПБ та ПТЕ
План заняття
5.3.1.1 Тривалість підйомної операції
5.3.1.2 Вимоги ПБ та ПТЕ

## Slide 2: Годинна продуктивність підйомної установки
де С - Коефіцієнт резерву продуктивності підйомної установки, що враховує нерівномірність роботи її, по ПТЕ С = 1,5;
а - коефіцієнт, що враховує видачу породи, якщо вона транспортується установкою, призначеною для корисних копалин, при а > 1,1 виникає необхідність додаткової установки для транспортування тільки породи;
А г - річна продуктивність підйомної установки з транспортування корисних копалин, т; n д - розрахункова кількість робочих днів у році, що дорівнює 300;
n год — розрахункова кількість годин роботи установки на добу з транспортування корисних копалин та породи; підйом розраховують на тризмінну роботу, причому n год = 18 год.

## Slide 3
Число підйомних операцій на годину
nп.ч.=1000АчQп Розрахункова тривалість підйомної операції (с)
Тр.п.=3600/п п.ч
Тривалість руху підйомних судин
Т р = Тр. п - t п
Тривалість паузи t п при одночасному завантаженні та розвантаженні обох підйомних судин приймають для скипів залежно від їх обсягу;
Об'єм, м 3 | 9,5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55
Пауза, з | 10 | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45

## Slide 4
Для підйомів клітки паузу з урахуванням часу на подачу і виконання сигналу приймають залежно від довжини платформи вагонетки: для одноповерхових клітей 19 ... 23 с та для двоповерхових 43 ... 51 с. При біциліндроконічних барабанах для двоповерхових клітей пауза збільшується на 20 с.
Час tп на посадку і вихід людей з кліті визначають з умови, що на 1 м2площі підлоги кліті розміщується п'ять осіб і приймається рівною в секундах кількості людей плюс 10 с при одноповерхових клітках і плюс 25 при двоповерхових.
Час t доп при виконанні допоміжних операцій, хв: на завантаження та вивантаження довгого лісу, що спускається безпосередньо в кліті, - 30; на завантаження та розвантаження рейок - 40; на завантаження та розвантаження кліті при спуску платформи (вагонетки) з лісом - 1; на завантаження та розвантаження кліті при спуску вибухових речовин - 2.
При бадьєвій зупинці час t п визначають за операціями на верхньому приймальному майданчику, так як операції в вибої стовбура, відчеплення і причіпки бадді займають менше часу; t п = 50 ... 60 с.

## Slide 5
v м = α ср vcp
де α с – множник швидкості – відношення максимальної швидкості до середньої; при застосовуваних на даний час діаграмах швидкості руху підйомних судин α c = 1,15 ... 1,35.
При підйомі-спуску людей по вертикальним виробленням максимальна швидкість руху клітей ПБ не повинна перевищувати 12 м/с, при транспортуванні вантажів - визначається проектом.
Середня швидкість підйому (м/с)
Орієнтовно максимальна швидкість підйому
Трьохперіодні діаграми швидкості (а) та прискорення (б)
Графічне зображення зміни швидкості підйомних судин, залежно від часу, називається діаграмою швидкості підйому.
Заданими визначення елементів діаграми швидкості є: розрахункова тривалість руху підйомних судин Т р (с); шлях (висота) підйому H — відстань від нижньої до верхнього приймального майданчика, причому при скіповому підйомі нижньої приймальної площадки відповідає рівень завантаження скіпу в зумпфі, м; прискорення a 1 згідно ПТЕ, при спуску і підйомі людей приймається не більше 1 м/с 2 ; для вантажних підйомів величина прискорення визначається проектом; уповільнення а 3 має перевищувати 0,75 м/с.
Трьохперіодні діаграми швидкості та прискорення застосовують при клітковому підйомі.

## Slide 6
Максимальна швидкість підйому. Шлях підйомних судин під час однієї підйомної операції складається із шляхів h 1 , h 2 і h 3 , пройдених судинами відповідно під час прискореного t 1 рівномірного t 2 і уповільненого t 3 руху, тобто.
H = h 1 +h 2 +h 3
Виразивши шлях через максимальну розрахункову швидкість і тривалості руху t 1 , t 2 і t 3 маємо:
.
Так як тривалість руху підйомних. судин за час однієї підйомної операції
T p =t 1 +t 2 +t 3
тоді
Отже ,
модуль прискорень (м/с2)
остаточно (м/с)

## Slide 7
За даними про підйомні машини визначають фактичну максимальну швидкість підйомних судин , причому для забезпечення заданої продуктивності необхідно, щоб v max ≥v р.м. .
2. Тривалість (с) та шлях (м) прискореного руху
(50)
(51)
3. Те ж, сповільненого руху
(52)
(53)
4. Шлях та тривалість рівномірного руху
h 2 = H - h 1 - h 3 (54)
55)
5. Тривалість руху підйомних судин (с)
T=t 1 +t 2 +t 3 (56)

## Slide 8
З іншого боку, якщо у формулу (56) підставити t 1 і t 3 з (40) і (42), а замість t 2 - його значення (55), то
(57)
При правильному розрахунку величина T за формулами (56) та (57) однакова.
Формула (57), так само як і наведені нижче формули (73) і (80), використовують не тільки для перевірки правильності розрахунку діаграм швидкості, але і для визначення в установках, що експлуатуються, величини Т, що необхідно при перебування можливої пропускної здатності підйомної установки.
Так як v max ≥ v pm , то Т ≤ Т р і тому фактичний коефіцієнт резерву продуктивності підйомної установки буде рівною або більше розрахункового.
Трьохперіодні діаграми швидкості (а) та прискорення (б)

## Slide 9: Контрольні питання:
Які основні параметри необхідні для розрахунку кінематики піднімальних систем?
Виходячи з якого параметру визначається годинна продуктивність піднімальної установки?
Що необхідно враховувати при розрахунку числа піднімальних операцій за годину?
Від якого показника залежить тривалість паузи tп при одночасному завантаженні та розвантаженні обох підйомних судин приймають для скипів ?
Вимоги до перевозки людей в кліті.
Швидкість руху підйомних сосудів.
Вимоги до прискорення піднімальних установок.

## Slide 10: Дякую за увагу!