## Slide 1: Заняття 19 Тема 5.1.7. Органи навивки постійного радіусу. Тема 5.1.8. Врівноваження підйомних систем.

## Slide 4: м

## Slide 5
Шахтно-прохідницьке обладнання. Машини підіймальні шахтні з одним циліндричним нерозрізним барабаном
Підіймальні машини з одним циліндричним нерозрізним барабаном (тип 1 і МПБ) застосовуються для одношарового і багатошарового навивання канату на однопосудинних підйомах. Відмінною особливістю машин типу МПБ є розташування гальма всередині барабана. Це дозволяє повністю використовувати зовнішню циліндричну поверхню барабана під навивання канату (збільшує канатоємність при заданих розмірах барабана і зменшує його габарити при заданій канатоємності). Машини можуть мати праве або ліве розташування повідні. Підіймальні машини типу 1 можуть комплектуватися радіально-колодковими гальмами з зовнішнім розташуванням або дисковими гальмами. Підіймальні машини типу МПБ комплектуються радіально-колодковими гальмами з внутрішнім розташуванням. Машини можуть обслуговувати однокінцевий підйом. В основному застосовуються баддяні при проходженні стовбурів шахт і копалень. Допускається багатошарове намотування канату на барабан. При двошаровому навиванні барабан забезпечено перехідною смугою для плавного виведення канату на другий шар і його впорядкованому навиванні на другому шарі.

## Slide 6
www.nkmz.com

## Slide 7
Однобарабанні з циліндричним нерозрізним барабаном з редукторним приводом

## Slide 8: Підйомні машини з одним циліндровим нерозрізним барабаном (тип 1 і МПБ) застосовуються для одношарової і багатошарової навивки каната на однососудних підйомах.

## Slide 10
Двобарабанні одношарові з редукторним приводом

## Slide 11: Машини підіймальні багатоканатні

## Slide 12: Шахтна підйомна машина МПМН-5*4
1 – відхиляючий шків;
2 – шків тертя;
3 – редуктор;
4 – двигун;
5 – повітряний збірник;
6 – канат;
7 – противага;
8 – фундамент;
9 – пульт управління;
10 – гальмове улаштування.

## Slide 13: Машини підіймальні шахтні багатоканатні
Машини підіймальні багатоканатні мають кілька (2, 3, 4, 6, 8) підйомних канатів і розташовуються безпосередньо над стовбуром шахти на баштовому копрі (машини типу МПМБ, ЦШ і МК) або встановлюються в наземній будівлі на певній відстані від стовбура (машини типу МПМН і ЦШН). В основному багатоканатні машини застосовують для підйому великих вантажів з великих глибин. Багатоканатні машини комплектуються з двома видами гальм: радіально-колодковими або дисковими. Для глибоких шахт НКМЗ випускає підіймальну машину зі шківом тертя ШТ-7,2. Ця машина призначена в основному для клітевих підйомів і вимагає хвостового канату. Діаметр шківа тертя 7,2 м. Особливість цієї машини - наявність бобіни, посадженої на корінний вал поруч зі шківом тертя. Бобіна призначена для навивання канату при його зміні або навішуванні. Максимально можна навити на бобіну 1330 м канату діаметром 60 мм (дев'ять шарів). Електропровід машини - тихохідна постійного або змінного струму або швидкохідна змінного струму з редуктором. Гальмівна система - пневмо-вантажна. Максимально допустимий статичний натяг канату - 31 т; максимальна швидкість підйому 15,85 м/сек

## Slide 14: Шахтна багатоканатна підйомна машина
Шахтна підйомна машина МПМБ-3,25х4
Шахтна підйомна машина МПМН-5х4

## Slide 15
1 – гальмова балка;
2- прес-вагові колодки;
3 – вертикальні стійки;
4 – опори;
5 – важиль;
6, 7 – тяга;
8 - регулююча гайка;
9 – регулююча стійка;
10 – штанга.
6
Машини підйомні багатоканатні.

## Slide 17: Машини підіймальні шахтні двобарабанні
Підіймальні машини з двома циліндричними барабанами (тип 2Ц і МПБ) застосовуються для одношарового і двошарового навивання канату на двоскіпових та двоклітевих підйомах, а також для односудинних підйомів з противагою. Відмінною особливістю цих машин типу МПБ є розташування гальма всередині барабана. Це дозволяє повністю використовувати зовнішню циліндричну поверхню барабана під навивання канату (збільшує канатоємність при заданих розмірах барабана і зменшує його габарити при заданій канатоємності). Машини дозволяють виробляти підйом вантажів з декількох горизонтів, відстань між якими визначається канатоємністю одного барабана. Для швидкого регулювання довжини канатів при їх витягненні або обрубуванні на випробування і для швидкої зміни горизонтів, один барабан - заклинений, з'єднується з валом за допомогою болтових з'єднань, а інший - переставний - за допомогою пружинно-пневматичного розчіпного пристрою зубчастого типу.
Нижній канат, закріплений на заклиненому барабані і верхній канат, закріплений на переставному барабані, навиваються в межах свого барабана. Машини можуть мати праве або ліве розташування повідні, але в обох випадках правий канат повинен бути верхнім, а лівий - нижнім. Підіймальні машини типу 2Ц можуть комплектуватися радіально-колодковими гальмами з зовнішнім розташуванням або дисковими гальмами. Підіймальні машини типу МПБ комплектуються радіально-колодковими гальмами з внутрішнім розташуванням.

## Slide 18: ДВОБАРАБАННІ З РЕДУКТОРНОЮ ПОВІДНЕЮ

## Slide 19
Двобарабанні двошарові з безредукторним приводом

## Slide 20
Двобарабанні з безредукторним приводом

## Slide 21: Mine winder БЦКБ-9x5/2,5

## Slide 22
Біциліндричні з розрізним барабаном з безредукторним приводом

## Slide 24: РЕДУКТОРИ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ МАШИН
Для шахтних підйомних машин застосовуються редуктори типу: ЦО - редуктор циліндричний одноступінчатий реверсивний, з двома приводними валами; Ц2 - редуктор циліндричний двоступінчастий з одним приводним валом; 2Ц2 - редуктор циліндричний двоступінчастий реверсивний з двома приводними валами. Редуктори типу ЦО виконуються з номінальними значеннями передавальних чисел 10,5 і 11,5 с міжцентровим 2200 мм, 1800 мм, 1600 мм і 1400 мм. Редуктори забезпечують передачу руху при максимальній швидкості руху каната, що допускається "Правилами безпеки". ПрАТ «НКМЗ» готове спроектувати, виготовити і поставити інші типорозміри редукторів з параметрами під конкретні вимоги замовника.

## Slide 25: Редуктори шахтних підіймальних машин
Для шахтних підіймальних машин застосовуються редуктори типу ЦО - редуктор циліндричний одноступінчастий реверсивний, з евольвентним зачепленням, з двома приводними валами типу ЦД - редуктор циліндричний двоступінчастий з одним повідним валом. Редуктори типу ЦО виконуються з номінальними значеннями передавальних чисел 10,5 і 11,5 з міжцентровою відстанню 2200 мм, 1800 мм, 1600 мм і 1400 мм. Для спеціальних машин редуктор ЦО-22 виготовляється з передавальним числом 9,5 на вальницях кочення і, як виняток, на вальницях ковзання. Редуктори типу ЦД виконуються з номінальним значенням передавального числа 20. Редуктори забезпечують передачу руху при максимальній швидкості руху канату, що допускається "Правилами безпеки".

## Slide 26: РЕДУКТОРИ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ МАШИН

## Slide 28: Дякую за увагу!!!